## Slide 1
ENGINEERING ECONOMY
Dr. Ayman Youssef
المحاضرة السابعة

## Slide 2
المحاضرة السابعة
Replacement and Rtention Decisions

## Slide 3
هل يجب استبدال الآلة ( المعدة والجهاز) الآن
متى نقوم بعملية الاستبدال:
1- أعطال متكررة
2- اذا كان هناك تغير في المتطلبات ( منتجات ادق, أو خصوصية تصنيع, أو انتاج منتجات جديدة ...... )
3- تقاد في الأدوات ولم تعد قادرة على مواكبة التطورات الحديثة.
مصطلحات
وهذه تعيش مع الشركة عدد من السنين . (الآت , سيارات , أجهزة .... ألخ ) أي الحالية وهي الأصول الثابتة للشركة هي الأصول الموجودة Defender *
Defender هي الآلة المنافسة التي يجب اختيارها لتحل محل الآلة القديمة Challenger*
هو أساس عملية المقارنةAw*
زمن الخدمة الاقتصادي(Economic Service Life) ESL*
التكلفة الأولية للآلة القديمة التي أريد ايقافها –من سيدفع التكلفة وسيقوم بها دارس خارجي - Defender First Cost (DFC)*
التكلفة الأولية للآلة الجديدة هنا تجمع كل التكاليف التي احتاجها حتى الحصول على الآلة الجديدة وتشغيلهاChallenger First Cost (CFC)*
المحاضرة السابعة

## Slide 4
المحاضرة السابعة
Challenger First Cost (CFC) = P – (TIV – MV)
السعر الحالي
هو سعر يعطيه البائع فقط في حالة شراء الآلة الجديدةTriade In Value
Triade In Value
Market Value
القيمة السوقيةMarket Value

## Slide 5
المحاضرة السابعة
Replacement Study
دراسة الاستبدال
No Study Period Specified
بدون زمن محدد دراسة
Study Period Specified
دراسة بزمن محدد
Find Awd And Awc using ESL
Calculate Pw, Aw Or Fw for Defender and Challenger over study period
Select better Aw
Select better Option

## Slide 6
المحاضرة السابعة
مسألة
ESL المطلوب تحديد
والجدول يبين باقي المعطيات والسؤال متى يكون افضل استبدال للسيارة ؟ هل بعد سنة او اثنتين او ثلاثة وهكذا 20000 سيارة ثمنها
Salvage Value | Cost | EOY
- | -20000 | 0
10000 | -5000 | 1
8000 | -6500 | 2
5000 | -9000 | 3
5000 | -11000 | 4
3000 | -15000 | 5
هنا يجب المقارنة بين مجموعة من البدائل لهم سنوات مختلفة

## Slide 7
السنة الأولى
20000
10000
5000
0
1
Aw1 = -20000 ( A/P, 10%,1)+10000(A/F,10%.1)-5000(P/F10%,1)(A/P,10% ,1) = -17000
السنة الثانية
Aw2 = -20000 ( A/P, 10%,2)+8000(A/F,10%,2)
-[5000(P/F10%,1)+ 6500( P/F, 10%,2)](A/P,10% ,2)
= -13429 أي تكلفني هذا المبلغ في السنة الثانية
20000
8000
5000
0
1
2
20000
5000
0
1
3
2
5000
6500
Aw3 = -13239
السنة الثالثة
9000
Aw1 = -17000
Aw2 = -13429
6500
المحاضرة السابعة

## Slide 8
المحاضرة السابعة
Aw4 = -12864
Aw5 = -13623
أي نحتفظ بالسيارة أربع سنوات ثم نبيع
السنة الرابعة
السنة الخامسة
20000
5000
0
1
3
2
5000
6500
4
9000
11000
20000
5000
0
1
3
2
3000
6500
4
9000
11000
5
15000

## Slide 9
المحاضرة السابعة
مسألة
Aw 1= -10
لو كان حسابنا على الشكل التالي
نستمر بالحساب
Aw2= -7
نستمر بالحساب
Aw 3= -6
نستمر بالحساب
Aw 4= -6.3
هنا نتوقف ونأخذ القيمة السابقة
years
Aw of Cost
Larger Cost
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 1
-10
-7
-6
-6.3

## Slide 10
المحاضرة السابعة
مسألة
Aw 1= -10
لو كان حسابنا على الشكل التالي
نستمر بالحساب
Aw2= -7
نستمر بالحساب
Aw 3= -6
نستمر بالحساب
Aw 4= -6.3
هنا نتوقف ونأخذ القيمة السابقة
years
Aw of Cost
Larger Cost
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 1
-10
-7
-6
-6.3

## Slide 11
المحاضرة السابعة

## Slide 12
المحاضرة السابعة
مسألة
اشترت شركة جهازاً قبل سنتين بمبلغ 40000 وحدة نقدية . ووجدت أنه من الصعب الاحتفاظ به أكثر المتوقع أي يمكنني الاحتفاظ بالجهاز سنتين على الأكثر ( هذا يعني ممكن ان ابيعه الآن او بعد سنة او بعد سنتين ولا يجوز الاحتفاظ به ثلاث سنوات ) تستطيع الإدارة بيعه الآن بمبلغ 12000 وحدة نقدية . وفي حال الاحتفاظ به ستدفع 20000 وحدة نقدية كلفة تشغيل سنوية مع قيمة متبقية في نهاية عمر الجهاز ( 10000 وحدة نقدية في نهاية السنة الأولى لو أرادت بيعه ) و (9000 وحدة نقدية في نهاية السنة الثانية) (Defender)
وكان البديل المتوفر لدى الشركة استئجار جهاز مشابه بكلفة سنوية 24000 وحدة نقدية
(هنا Aw ) ((Challenger
المطلوب : هل الاستبدال مقبول ام لا؟

## Slide 13
المحاضرة السابعة
السنة الأولى
12000
10000
20000
0
1
AwD1 = -12000 ( A/P, 10%,1)+10000(A/F,10%.1)- 20000
= -23000
السنة الثانية
AwD2 = -12000 ( A/P, 10%,2)+9000(A/F,10%,2) -20000
= -22629 أي تكلفني هذا المبلغ في السنة الثانية
12000
9000
0
1
2
AwD1 = -23000
AwD2 = -22629
20000
20000

## Slide 14
المحاضرة السابعة
12000
10000
24000
0
1
12000
9000
0
1
2
12000
24000
0
1
3
2
24000
24000
24000
24000
لاضرورة لحساب
Aw
لأنها معطاة سابقاً
Aw
Challenger
نحسب

## Slide 15
المحاضرة السابعة
Challenger | Defender
AwC = -24000 | AwD1 = -23000
 | AwD2 = -22629
Lower AwD2 = -22629 Keep defender for 2 years
يجب الاحتفاظ بالآلة سنة واحدةAwD1 = -22000 لو فرضنا
يجب استبدال الآلة الآنAwC = -21000 لو فرضنا

## Slide 16
المحاضرة السابعة
Replacement Study
دراسة الاستبدال
Study Period Specified
دراسة بزمن محدد
Calculate Pw, Aw Or Fw for Defender and Challenger over study period
Select better Option

## Slide 17
المحاضرة السابعة
مسألة
اشترت شركة جهازاً قبل سنتين بمبلغ 40000 وحدة نقدية . ووجدت أنه من الصعب الاحتفاظ به أكثر المتوقع أي يمكنني الاحتفاظ بالجهاز سنتين على الأكثر ( هذا يعني ممكن ان ابيعه الآن او بعد سنة او بعد سنتين ولا يجوز الاحتفاظ به ثلاث سنوات ) تستطيع الإدارة بيعه الآن بمبلغ 12000 وحدة نقدية . وفي حال الاحتفاظ به ستدفع 20000 وحدة نقدية كلفة تشغيل سنوية مع قيمة متبقية في نهاية عمر الجهاز ( 10000 وحدة نقدية في نهاية السنة الأولى لو أرادت بيعه ) و (9000 وحدة نقدية في نهاية السنة الثانية) (Defender)
وكان البديل المتوفر لدى الشركة استئجار جهاز مشابه بكلفة سنوية 24000 وحدة نقدية اعتبر ان دراستك ستتم خلال السنوات الثلاث التالية
(هنا Aw ) ((Challenger
المطلوب : هل الاستبدال مقبول ام لا؟

## Slide 18
المحاضرة السابعة
year3 | year2 | year1 | Options
C | C | C | 1
C | C | D | 2
C | D | D | 3
,
الحالة الأولى أقوم باستبدال الآلة الآن
Def
وبالتالي سأستخدم في السنة الأولى الآلة الجديدة وفي الثانية وفي الثالثة
الحالة الثانية استخدم القديمة لمدة سنة واحدة ثم أقوم باستبدال الآلة
الحالة الثالثة استخدم القديمة لمدة سنتين ثم أقوم باستبدال الآلة
السؤال هل لديهم نفس عدد السنوات فاذا كان لديهم نفس عدد السنوات نقوم بحساب
Pw
Aw
Fw

## Slide 19
المحاضرة السابعة
الحل
هنا نفس عدد السنوات ( كل حالة عمرها ثلاث سنوات )وبالتالي تشابه
بالسنوات نرسم المخطط النقدي للاحتمالات الثلاث ونحسب
Aw
24000
0
1
3
2
24000
24000
AwOp1= -24000
Option CCC

## Slide 20
المحاضرة السابعة
12000
20000
0
1
3
2
24000
24000
10000
AwOp2= -23708
Option DCC
12000
20000
0
1
3
2
20000
24000
9000
AwOp3= -23042
Option DDC
Decision Option 3
Keep D for 2 years then Replace